アンプ測定表ＮＯ２　プリアンプ用

| 年月日 | 2009/02/21 | 製品名 | Marantz#7 | 製品Ｎｏ | 12205 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| フラットアンプ |  |  |  |  |  |
| ゲイン１ＫＨｚ 負荷１００ｋΩ | ０ｄｂ ０．７７５Ｖ出力 | Ｌｅｆｔ | 22ｄｂ | Ｒｉｇｈｔ | 22ｄｂ |
| 周波数特性 | 高域 | Ｌｅｆｔ |  | Ｒｉｇｈｔ |  |
|  |  | －１ｄｂ | ４２ＫＨｚ | －１ｄｂ | ４３ＫＨｚ |
|  |  | －２ｄｂ | ５６ＫＨｚ | －２ｄｂ | ５８ＫＨｚ |
|  |  | －３ｄｂ | ６８ＫＨｚ | －３ｄｂ | ７０ＫＨｚ |
|  |  | －６ｄｂ | １０６ＫＨｚ | －６ｄｂ | １０９ＫＨｚ |
|  | 低域 | Ｌｅｆｔ |  | Ｒｉｇｈｔ |  |
|  |  | －３ｄｂ | １１．５Ｈｚ | －３ｄｂ | １１．５Ｈｚ |
|  |  | －６ｄｂ | ７Ｈｚ | －６ｄｂ | ７Ｈｚ |
| 歪み率１００ｋΩ負荷 | ０ｄｂ ０．７７５Ｖ出力 | Ｌｅｆｔ |  | Ｒｉｇｈｔ |  |
|  | １００Ｈｚ |  | 0.024％ |  | 0.014％ |
|  | １ＫＨｚ |  | 0.0125％ |  | 0.013％ |
|  | １０ＫＨｚ |  | 0.018％ |  | 0.0125％ |
| 最大出力電圧 | １ＫＨｚ | Ｌｅｆｔ |  | Ｒｉｇｈｔ |  |
|  | 出力電圧 |  | 15Ｖ |  | 15Ｖ |
| ノイズ | ５ＭＨｚ以下 | Ｌｅｆｔ | 0.09ｍＶ | Ｒｉｇｈｔ | 0.11ｍＶ |
|  | ノイズの状況 | Ｌｅｆｔ | 良好 | Ｒｉｇｈｔ | 良好 |
| フォノイコライザー |  |  |  |  |  |
| ゲイン１ＫＨｚ 負荷１００ｋΩ | ０ｄｂ ０．７７５Ｖ出力 | Ｌｅｆｔ | ４２ｄｂ | Ｒｉｇｈｔ | ４２ｄｂ |
| ＲＩＡＡ偏差 | ５０Ｈｚ |  | ±0ｄｂ |  | ±0ｄｂ |
|  | ５００Ｈｚ |  | ±0ｄｂ |  | ±0ｄｂ |
|  | ５ＫＨｚ |  | ±0ｄｂ |  | ±0ｄｂ |
|  | １５ＫＨｚ |  | ±0ｄｂ |  | ±0ｄｂ |

㈲オーディオロマネスク