アンプ測定表ＮＯ２　プリアンプ用

| 年月日 | ２０１１年６月２９日 | 製品名 | Ｍａｒａｎｔｚ＃７ | 製品Ｎｏ | １００７５ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| フラットアンプ |  |  |  |  |  |
| ゲイン１ＫＨｚ 負荷１００ｋΩ | ０ｄｂ ０．７７５Ｖ出力 | Ｌｅｆｔ | ２３ｄｂ | Ｒｉｇｈｔ | ２３ｄｂ |
| 周波数特性 | 高域 | Ｌｅｆｔ |  | Ｒｉｇｈｔ |  |
|  |  | －１ｄｂ | ２３ＫＨｚ | －１ｄｂ | ２８ＫＨｚ |
|  |  | －２ｄｂ | ３８ＫＨｚ | －２ｄｂ | ４６ＫＨｚ |
|  |  | －３ｄｂ | ５０ＫＨｚ | －３ｄｂ | ６２ＫＨｚ |
|  |  | －６ｄｂ | ８４ＫＨｚ | －６ｄｂ | １００ＫＨｚ |
|  |  | －９ｄｂ | ＫＨｚ | －９ｄｂ | ＫＨｚ |
|  |  | －１２ｄｂ | ＫＨｚ | －１２ｄｂ | ＫＨｚ |
|  | 低域 | Ｌｅｆｔ |  | Ｒｉｇｈｔ |  |
|  |  | －３ｄｂ | １１．５Ｈｚ | －３ｄｂ | １１．５Ｈｚ |
|  |  | －６ｄｂ | ７Ｈｚ | －６ｄｂ | ７Ｈｚ |
| 歪み率１００ｋΩ負荷 | ０ｄｂ ０．７７５Ｖ出力 | Ｌｅｆｔ |  | Ｒｉｇｈｔ |  |
|  | １００Ｈｚ |  | ０．０１％ |  | ０．０１％ |
|  | １ＫＨｚ |  | ０．００８１％ |  | ０．００８２％ |
|  | １０ＫＨｚ |  | ０．００９２％ |  | ０．００８２％ |
| 最大出力電圧 | １ＫＨｚ | Ｌｅｆｔ |  | Ｒｉｇｈｔ |  |
|  | 出力電圧 |  | １５Ｖ |  | １５Ｖ |
| ノイズ | ５ＭＨｚ以下 | Ｌｅｆｔ | ０．１８ｍＶ | Ｒｉｇｈｔ | ０．２５ｍＶ |
|  | ３００ＫＨｚ以下 |  | ０．０５ｍＶ |  | ０．０５ｍＶ |
|  | ノイズの状況 | Ｌｅｆｔ | 安定 | Ｒｉｇｈｔ | 安定 |
| フォノイコライザー |  |  |  |  |  |
| ゲイン１ＫＨｚ 負荷１００ｋΩ | ０ｄｂ １Ｖ出力 | Ｌｅｆｔ | ４２ｄｂ | Ｒｉｇｈｔ | ４２ｄｂ |
| 歪み率 | １ＫＨｚ |  | ０．０４％ |  | ０．０１４％ |
| ＲＩＡＡ偏差 | ５０Ｈｚ |  | ±０ｄｂ |  | ±０ｄｂ |
|  | ５００Ｈｚ |  | ±０ｄｂ |  | ±０ｄｂ |
|  | ５ＫＨｚ |  | ±０ｄｂ |  | ±０ｄｂ |
|  | １５ＫＨｚ |  | ±０ｄｂ |  | ±０ｄｂ |

(有)オーディオロマネスク