アンプ測定表　プリアンプ

| 年月日 | 2009/01/28 | 製品名 | Ｍａｒａｎｔｚ ７ Ｍ＆ＳＥ | 製品Ｎｏ | Ｆ０２０４６４ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| フラットアンプ |  |  |  |  |  |
| ゲイン１ＫＨｚ 負荷１００ｋΩ | ０ｄｂ ０．７７５Ｖ出力 | Ｌｅｆｔ | ２２ｄｂ | Ｒｉｇｈｔ | ２２ｄｂ |
| 補足 | ＯｕｔｐｕｔＬｅｖｅｌにて２０ｄｂに調整 |  | 20db |  | 20db |
| 周波数測定 負荷１００ＫΩ | ＶｏｌｕｍｅＭａｘゲイン20dbにて測定 |  |  |  |  |
| 周波数特性 | 高域 | Ｌｅｆｔ |  | Ｒｉｇｈｔ |  |
|  |  | －１ｄｂ | 42ＫＨｚ | －１ｄｂ | 42ＫＨｚ |
|  |  | －２ｄｂ | 56ＫＨｚ | －２ｄｂ | 56ＫＨｚ |
|  |  | －３ｄｂ | 68ＫＨｚ | －３ｄｂ | 68ＫＨｚ |
|  |  | －６ｄｂ | 106ＫＨｚ | －６ｄｂ | 106ＫＨｚ |
|  | 低域 | Ｌｅｆｔ |  | Ｒｉｇｈｔ |  |
|  |  | －１db | ２０Ｈｚ | －１db | ２０Ｈｚ |
|  |  | －２db | １４Ｈｚ | －２db | １４Ｈｚ |
|  |  | －３ｄｂ | １１．５Ｈｚ | －３ｄｂ | １１．５Ｈｚ |
|  |  | －６ｄｂ | ７Ｈｚ | －６ｄｂ | ７Ｈｚ |
| 歪み率 １００ｋΩ負荷時 | ０ｄｂ ０．７７５Ｖ出力 | Ｌｅｆｔ |  | Ｒｉｇｈｔ |  |
|  | １００Ｈｚ |  | ０．０５％ |  | ０．０５％ |
|  | １ＫＨｚ |  | ０．０１％ |  | ０．０１％ |
|  | １０ＫＨｚ |  | ０．０１％ |  | ０．０１％ |
| 最大出力電圧 | １ＫＨｚ | Ｌｅｆｔ |  | Ｒｉｇｈｔ |  |
|  | 出力電圧 |  | １５Ｖ |  | １５Ｖ |
| ノイズ | ５ＭＨｚ以下 | Ｌｅｆｔ | ０．０６ｍＶ | Ｒｉｇｈｔ | ０．０６ｍＶ |
|  | ノイズの状況 | Ｌｅｆｔ | フリッカーノイズ有り | Ｒｉｇｈｔ | フリッカーノイズ有り |
| フォノイコライザー |  |  |  |  |  |
| ゲイン１ＫＨｚ 負荷１００ｋΩ時 | ０ｄｂ ０．７７５Ｖ出力 | Ｌｅｆｔ | ４２ｄｂ | Ｒｉｇｈｔ | ４２ｄｂ |
| ＲＩＡＡ偏差 | ５０Ｈｚ |  | ±０ｄｂ |  | ±０ｄｂ |
|  | １００Ｈｚ |  | ±０db |  | ±０db |
|  | １２５Ｈｚ |  | －０．５db |  | －０．５db |
|  | ２５０Ｈｚ |  | ±０db |  | ±０db |
|  | ５００Ｈｚ |  | ＋０．５ｄｂ |  | ＋０．４ｄｂ |
|  | ５ＫＨｚ |  | ＋０．７３ｄｂ |  | ＋０．７ｄｂ |
|  | １０ＫＨｚ |  | ＋１db |  | ＋０．９db |
|  | １５ＫＨｚ |  | ＋１ｄｂ |  | ＋０．９ｄｂ |
| ノイズ | 入力ショート時のイコライザー出力電圧 |  | ２ｍＶ |  | ２ｍＶ |
| 歪み率 | １ＫＨｚ時出力３Ｖ時 |  | ０，０４％ |  | ０．０４％ |
| スイッチ類 |  |  | 異常なし |  | 異常なし |
| トーンコントロール |  |  | 正常 |  | 正常 |
| フィルター |  |  | 正常 |  | 正常 |
| ＰＳＥ検査 | ＡＣ１００Ｖ端子とシャーシ間にＤＣ１０００Ｖ１分間 | 絶縁抵抗１．７ＧΩ | ＯＫ |  |  |

㈲オーディオロマネスク